#### GMINA BRAŃSZCZYK

UL. JANA PAWŁA II 45

07-221 BRAŃSZCZYK

tel/fax (029) 6794040

NIP 762 190 13 87

REGON 550 667 824

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

## WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(sporządzona na podstawie ustawy z dn.29.01.2004 r. „Prawo zamówień

publicznych”: tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

# NA

„WYKONANIE ZABUDOWY ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA PODWOZIU SAMOCHODU MARKI STAR – 266 DLA POTRZEB OSP W TRZCIANCE”.

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

- Instrukcja dla Wykonawców,

- Formularz oferty z załącznikami,

- Formularz cenowy

- Wzór umowy.

Przygotował:

KRZYSZTOF TOMASZ WYSZYŃSKI

Zatwierdzam:

Brańszczyk marzec 2007r.

Ogłoszenie o przetargu

nieograniczonym

Gmina Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45,

tel/fax (29)679  40 40

e-mail – budownictwo@emil.tnp.pl,

adres internetowy -  www.branszczyk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na „zabudowę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR – 266 dla potrzeb OSP w Trzciance”.

Uprawnionym do kontaktu jest Krzysztof Tomasz Wyszyński tel.(29)679 40 40 wew. 41.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20zł.) można odebrać – osobiście,  za zaliczeniem pocztowym lub na stronie internetowej Urzędu Gminy               w Brańszczyk,

ul. Jana Pawła II 45 pokój Nr 13.

Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2007r.

Wykonawcy przystępujący do przetargu powinni spełnić wymogi określone                       w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria oceny ofert:

cena –  100%

Termin składania ofert upływa dnia  30.03.2007r. godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45 pokój Nr 13

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2007r. godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45 pokój Nr 1.

W przetargu mogą wzić udział wykonawcy, spełniający warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV 34200000-9

- Zamawiający niedopuszcza składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej,

- Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej,

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”          (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) – zwaną dalej ustawą – oraz przepisy wykonawcze                  do ustawy, zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR – 266 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance .

### Informacje ogólne

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku,                      gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje                  on  „NIE DOTYCZY”.

- Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem        oraz należy ją traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję w zakresie przedmiotu oferty i jej ceny.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty muszą obejmować całość zamówienia (Zamawiający nie dopuszcza składania         ofert częściowych).

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne               do przygotowania ofert oraz podpisania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa       w art. 67 ust.1 pkt. 6.

### Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance na podwoziu samochodu STAR 266 zgodnie z wymaganiami ogólnymi CNBOP w Józefowie, z marca 2006 r, zatwierdzonymi uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP, nr 156/26/2006.

Zamówienie szczegółowe obejmuje:

- Kabina załogi – jednomodułowa, jednoczęściowa – czterodrzwiowa typu STAR –1142   na 6 osób, z szybami opuszczanymi:

- ocieplenie ścian, sufitu i podłogi,

- wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednolity kolor),

- podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową lub blachą aluminiową ryflowaną,

- siedzenia kierowcy i dysponenta oraz czterech strażaków pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

- fotele wyposażone w zagłówki,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

- ogrzewanie niezależne od pracy silnika, z możliwością ogrzewania przedziału autopompy,

- poręcz rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami,

- wieszaki na odzież,

- stopnie rurowe wyłożone blachą aluminiową,

- półka na hełmy bojowe,

- na dachu kabiny lampa zespolona, niebieska, LZ-2OGW, w koszu ochronnym, posiadająca sygnalizację dźwiękową modułowaną, wraz z możliwością podawania komunikatów i napisem „STRAŻ”,

- taran przedni z dwoma lampami , niebieskimi, pulsacyjnymi oraz reflektorem typu „szperacz”.

- Zabudowa pożarnicza:

- konstrukcja wykonana z profili i blach stalowych cynkowanych ogniowo,

- poszycie zewnętrzne z blach stalowych, ocynkowanych, mocowanych metodą klejenia,

- nadkola z blachy aluminiowej,

- 7 sztuk żaluzji aluminiowych, anodowanych, pyło- i wodoszczelnych, wyposażonych             w mechanizm sprężynowy samozwijalny uniemożliwiający samoczynne opadanie                oraz zamki zamykane jednym kluczem,

- po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzją aluminiową, ścianki wyłożone blachą gładką alucynkową a spód blachą aluminiową ryflowną,

- schowki wyposażone w:

- paletę wysuwaną na motopompę pływającą,

- podest obrotowy na agregat prądotwórczy,

- stojaki na węże tłoczne 52 i 75,

- uchwyty na armaturę wodno-pianową,

- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją samozwijalną oraz lampa LBO,

- drabina wejściowa na dach,

- dach pojazdu użytkowy, pokryty blachą aluminiową ryflowaną,

- na dachu uchwyty na węże ssawne 110 i drabinę DW-10,

- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową ryflowaną,

- na dachu pojazdu działko wodno-pianowe,

- schowki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, główny wyłącznik oświetlenia schowków powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,

- pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności,

- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, pow. 250mm poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze,

- uchwyty, klamki i drzwi wszystkich urządzeń samochodu muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

- Instalacja wodno-pianowa:

- zbiornik wodny 2 500 litrów wykonany z blachy stalowej, cynkowany ogniowo,

- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z poziomymi i pionowymi przegrodami,

- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu,

- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

- montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1x110 – geodezyjny,

- montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2x75,

- montaż układu obniżającego ciśnienie z zaworem – tłoczący wodę z autopompy                do zbiornika,

- zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody,

- Wyposażenie układu wodno-pianowego:

- autopompa jednozakresowa, o wydajności min. 1600 dm3/min., przy ciśnieniu 0,8 MPa, zlokalizowana z tyłu pojazdu, w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

- w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- regulator prędkości obrotowej silnika,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75,

- linii szybkiego natarcia,

- działka wodno-pianowego,

- autopompa musi być wyposażona w:

- dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń                   3% i 6%, w całym zakresie wydajności pompy,

- urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zasysanie wody z głębokości 1,5m.,      w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5m., w czas w kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

- konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów,

- na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed dostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych,

- samochód musi być zaopatrzony w linie szybkiego natarcia, o długości minimum 30mb             na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany               bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę z mechanizmem zębatym, umożliwiającą zwijanie węża (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła, np. elektryczny, pneumatyczny),

- układ zraszaczy – minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy,

- działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu.             Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka – od 800 do 1 600 dm3/min.,

- Instalacja elektryczna 24V, wyposażona w główny wyłącznik prądu:

- oświetlenie kabiny załogi,

- oświetlenie wewnętrzne schowków,

- oświetlenie pola pracy pojazdu,

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego,

- sygnał cofania dźwiękowy z lampą oświetleniową,

- lampy obrysowe,

- światła odblaskowe,

- światła przeciwmgielne,

- lampa „szperacz” z przodu samochodu,

- lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

- pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego  (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet),

- lampy zespolone tylne,

- Lakierowanie i konserwacja:

- mycie i piaskowanie konstrukcji samochodu,

- malowanie farbami akrylowymi,

- zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

- samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL-3000,

- konserwacja podwozia - kolor czarny.

- Wykonać przegląd podwozia i zespołów napędowych, zawieszenia układu kierowniczego       i hamulcowego.

- Przebudowę układu wydechowego

- Wykonanie instalacji elektrycznej z zasilaniem 24V co pozwoli na podłączenie ładowania akumulatorów z gniazda zewnętrznego

- Powyższe zmiany wymagają zainstalowania alternatora 24V

- Wymiana materiałów smarowniczych i cieczy chłodzącej.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru podwozia samochodu z OSP w Trzciance do miejsca zabudowy.

- Termin realizacji zamówienia: 31.07.2007

#### Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty załączonej do instrukcji.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- spełnienie warunków art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie           art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

- posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- udokumentowanie wykonania co najmniej trzech robót o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat.

W/w warunki uznane zostaną za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie IV ust. 3 niniejszej specyfikacji.

- Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu               na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na załączniku               Nr 1 do oferty,

- wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego                  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 2c,      mogą być:

- sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych robót, zawierający nazwę, zakres, wartość i czasokres wykonania tych robót, nazwę, adres i telefon inwestora,

- lub referencje zawierające w/w dane.

- oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w wykazie firm karosujących, opracowanym            i zatwierdzonym przez ZG ZOSP RP.

- aktualne zaświadczenia Urzędu Skarbowego i ZUS, potwierdzające, że Wykonawca      nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie, wystawione                  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Oferta nie zawierająca dokumentów określonych w punkcie 2 i 3 zostanie odrzucona.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nie ważności                     w formie pisemnej .

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć ofertę w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp             do jej zawartości.

- Sposób składania ofert:

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie wewnętrznej, na której zostanie zamieszczona nazwa i adres Wykonawcy, a następnie umieszczona w kopercie zewnętrznej z napisem: „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego                               na zabudowę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu marki STAR – 266 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance nie otwierać przed terminem : 30.03.2007r. godz. 10.00”.

- W przypadku braku powyższej informacji, tj. oznaczenia koperty, Zamawiający                    nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk pok. Nr 13 nie później niż do dnia 30.03.2007, do godziny 10.00 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub  wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane                           i odpowiednio oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny ofert.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza cenowego (załącznik Nr 2)

- Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę, bez możliwości proponowania                     rozwiązań wariantowych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą                       w złotych polskich.

- Termin związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Wadium.

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

- Otwarcie ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2007 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1

- Wykonawcy mogą uczestniczyć przy publicznym otwarciu ofert.

- Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców                        i ceny oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.

- Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

100% - cena

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b.x100)x100%=liczba punktów, gdzie:

Cn – najtańsza cena spośród ofert nie odrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych                  Warunków Zamówienia.

- Wykonawca  może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji.

- Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przekazując treść odpowiedzi pozostałym Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                   oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji              oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców.

- Pracownikiem Zamawiającego, uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się          z Wykonawcami, jest Krzysztof Tomasz Wyszyński  tel. (029) 6794040 wew. 41

< Oferty nie spełniające wymagań niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone >

- Udzielenie zamówienia.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,                której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie                    w przypadku złożenia protestu przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego.

- Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki odwoławcze.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale                  VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów                     oraz postępowania zespołu arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Z uwagi                  na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując „Prawo zamówień publicznych” – art. 179 do art. 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 „Prawa zamówień publicznych”.

(pieczęć Wykonawcy)								załącznik nr 1

##### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ....................... wywieszonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy ........................................ oraz zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w ..................................... na:

WYKONANIE ZABUDOWY ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU MARKI STAR – 266 DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TRZCIANCE .

- OFERUJEMY wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę brutto:

.......................................................................................................................................zł,                                                 słownie........................................................................................................................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się                za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału firm i osób trzecich.

- Na w/w roboty i wbudowane urządzenia udzialamy .............lat  gwarancji i zobowiązujemy się do prowadzenia napraw gwaranyjnych w czasie obowiązywania okresu gwarancji.

- OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ,          w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone                       w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie (zgodne z art. 22 ust. 1).

- ..............................................................

- ..............................................................

Podpisano: ..................................................

Miejscowość, data:

....................................................

# Załącznik Nr 2

# FORMULARZ CENOWY

| Opis robót do wykonania | Wartość netto |
| --- | --- |
| Kabina załogi – jednomodułowa, jednoczęściowa – czterodrzwiowa typu STAR –1142 na 6 osób, z szybami opuszczanymi: |
| ocieplenie ścian, sufitu i podłogi, |  |
| wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednolity kolor), |  |
| wyłożenie podłogi blachą aluminiową ryflowaną, |  |
| siedzenia kierowcy i dysponenta oraz czterech strażaków pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, z zagłówkami, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, |  |
| ogrzewanie niezależne od pracy silnika, z możliwością ogrzewania przedziału autopompy, |  |
| poręcz rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami, |  |
| wieszaki na odzież, |  |
| stopnie rurowe wyłożone blachą aluminiową, |  |
| półka na hełmy bojowe, |  |
| na dachu kabiny lampa zespolona, niebieska, LZ-2OGW, w koszu ochronnym, posiadająca sygnalizację dźwiękową modułowaną, wraz z możliwością podawania komunikatów i napisem „STRAŻ”, |  |
| taran przedni z dwoma lampami , niebieskimi, pulsacyjnymi oraz reflektorem typu „szperacz”. |  |
| Zabudowa pożarnicza: |  |
| konstrukcja wykonana z profili i blach stalowych cynkowanych ogniowo, |  |
| poszycie zewnętrzne z blach stalowych, ocynkowanych, mocowanych metodą klejenia, |  |
| nadkola z blachy aluminiowej, |  |
| 7 sztuk żaluzji aluminiowych, anodowanych, pyło- i wodoszczelnych, wyposażonych w mechanizm sprężynowy samozwijalny uniemożliwiający samoczynne opadanie oraz zamki zamykane jednym kluczem, |  |
| po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzją aluminiową, ścianki wyłożone blachą gładką alucynkową a spód blachą aluminiową ryflowną, |  |
| schowki wyposażone w: |
| paletę wysuwaną na motopompę pływającą, |  |
| podest obrotowy na agregat prądotwórczy, |  |
| stojaki na węże tłoczne 52 i 75, |  |
| uchwyty na armaturę wodno-pianową, |  |
| z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją samozwijalną oraz lampa LBO, |  |
| drabina wejściowa na dach, |  |
| dach pojazdu użytkowy, pokryty blachą aluminiową ryflowaną, |  |
| uchwyty na węże ssawne 110 i drabinę DW-10, |  |
| balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową ryflowaną, |  |
| działko wodno-pianowe, |  |
| schowki na sprzęt i przedział autopompy z oświetleniem, główny wyłącznik oświetlenia schowków zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
| oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności, |  |
| szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, pow. 250mm poza obrys pojazdu, oznakowanie ostrzegawcze, |  |
| Instalacja wodno-pianowa: |
| zbiornik wodny 2 500 litrów wykonany z blachy stalowej, cynkowany ogniowo, umieszczony wzdłuż osi pojazdu z poziomymi i pionowymi przegrodami, wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania, |  |
| montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1x110 – geodezyjny, |  |
| montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2x75, |  |
| montaż układu obniżającego ciśnienie z zaworem – tłoczący wodę z autopompy do zbiornika, |  |
| zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody, |  |
| Wyposażenie układu wodno-pianowego: |
| autopompa jednozakresowa, o wydajności min. 1600 dm3/min., przy ciśnieniu 0,8 MPa, zlokalizowana z tyłu pojazdu, w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi, wraz z urządzeniami kontrolno sterowniczymi manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75, linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego, autopompa musi być wyposażona w: dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6%, w całym zakresie wydajności pompy, urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zasysanie wody z głębokości 1,5m., w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5m., w czas w kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów, na wlocie ssawnym pompy element zabezpieczający przed dostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, |  |
| linia szybkiego natarcia, o długości minimum 30mb na zwijadle. |  |
| Montaż układu zraszaczy – minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, |  |
| działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka – od 800 do 1 600 dm3/min., |  |
| Instalacja elektryczna 24V, wyposażona w główny wyłącznik prądu: |
| oświetlenie kabiny załogi, |  |
| oświetlenie wewnętrzne schowków, |  |
| oświetlenie pola pracy pojazdu, |  |
| oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego, |  |
| sygnał cofania dźwiękowy z lampą oświetleniową, |  |
| lampy obrysowe, |  |
| światła odblaskowe, |  |
| światła przeciwmgielne, |  |
| lampa „szperacz” z przodu samochodu, |  |
| lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej, |  |
| pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet), |  |
| lampy zespolone tylne, |  |
| Lakierowanie i konserwacja: |
| mycie i piaskowanie konstrukcji samochodu, |  |
| malowanie farbami akrylowymi, |  |
| konserwacja podwozia - kolor czarny. |  |
| Przegląd podwozia i zespołów napędowych, zawieszenia układu kierowniczego i hamulcowego. |  |
| Przebudowa układu wydechowego |  |
| Wykonanie instalacji elektrycznej z zasilaniem 24V |  |
| Zainstalowanie alternatora 24V |  |
| Wymiana materiałów smarowniczych i cieczy chłodzącej. |  |
| Transport podwozia samochodu z OSP w Trzciance do miejsca zabudowy. |  |
| RAZEM NETTO |  |
| VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

....................................................dnia. ..........................

...................................................

podpis wykonawcy

            - Załącznik Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

              - O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 44 w powiązaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177),

oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,                  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie          art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy.

Prawdziwość poniższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

...................................... dnia..............................

.....................................................

(podpis Wykonawcy)

Projekt umowy

Umowa Nr…………..

W dniu ……….. w Brańszczyku, pomiędzy Gminą Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez mgr Mieczysława Pękula – Wójta Brańszczyk z jednej strony a:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

1. ………………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………………...

W wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

Wykonawca zobowiązuje się do:

§ 1.

Wykonania zabudowy średniego samochodu ratownictwa gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance na dostawczym podwoziu samochodu marki STAR 266 zgodnie z wymogami ogólnymi CNBOP w Józefowie z marca 2006r. zatwierdzonymi uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP nr 156/26/2006 oraz zgodnie ze SIWZ.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

- Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i narzędzi.

§ 3.

- Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisu do dnia 31 lipca 2007r.

- W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

§ 4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób, którym powierzy wykonanie zamówienia.

§ 5.

1.Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę a przyjęty przez Zamawiającego strony ustalają ceny za wykonanie zamówienia w kwocie ……………. zł netto

słownie:…………………………………………………………………..netto, ……………...

………………………………………brutto, w tym podatek VAT …………………………..%

słownie: ……………………………………………………………..brutto.

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po spisaniu protokółu przekazania i odbioru przedmiotu umowy..

4. Faktury należy wystawić na Ochotniczą Straż Pożarną w Trzciance, 07-221 Brańszczyk

Nr NIP …………………………. .

5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej dostarczenia

6. Płatnikiem jest Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 NIP …………………………… .

§ 6.

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonana w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 7.

1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10 % wartości wynagrodzenia.

2. Jeżeli wysokość kwoty poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokości kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych”.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10.

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwemu rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§ 11.

Umowę sporządzono w 4 egz. Po 2 dla każdej ze stron.

UWAGA!

      - W przypadku nieterminowego otrzymania pomocy finansowej z jednostek wsółfinansujących

przedmiot zamówienia termin płatności faktur zostanie wydłużony co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do umowy.

      - Transport podwozia samochodu z miejscowości Trzcianka do miejsca zabudowy spoczywa na

Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu atestów i certyfikatów na

zabudowane materiały.

4. 	Zabudowany samochód po zarejestrowaniu zostanie odebrany z zakładu karosacyjnego przez Zarząd OSP w Trzciance

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA